## Slide 1: 实验10 离散信号的时域描述与运算

## Slide 2
实验目的：
1、掌握常用时域离散信号的MATLAB表示方法
2、掌握离散信号的基本运算，包括信号相加与相乘，平移，反转，尺度变换,卷积

## Slide 3
一、离散时间信号的时域描述

## Slide 4
实验原理：
离散时间信号是指在离散时刻才有定义的信号，简称离散信号或者序列。离散信号的绘制一般采用stem函数，MATLAB只能表示一定时间范围内有限长度的序列，而对于无限长序列，只能在一定范围内表示出来

## Slide 5
常用离散信号的MATLAB表示
1、单位阶跃信号
function f = u(n)
f = (n>=0) ;
2、单位冲激信号
function f = delta(n)
f = (n==0) ;

## Slide 6
clear all
x = -3:5 ;
y1 = u(x) ;
y2 = delta(x) ;
subplot(2,1,1)
stem(x,y1,'fill') ;
xlabel('n') ;
grid on ;
axis([-3 5 -0.1 1.1]) ;
subplot(2,1,2)
stem(x,y2,'fill') ;
xlabel('n') ;
grid on ;
axis([-3 5 -0.1 1.1]) ;

## Slide 7
3、矩形序列
clear all
x = -2:8 ;
y = u(x) - u(x-4) ;
stem(x,y,'fill') ;
xlabel('n') ;
grid on
axis([-2 8 -0.1 1.1]) ;

## Slide 8
4、单边指数序列
n = 0:10 ;
a1 = 1.2 ; a2= -1.2 ;
a3 = 0.8 ; a4 = -0.8 ;
f1 = a1.^n ; f2 = a2.^n ;
f3 = a3.^n ; f4 = a4.^n ;
subplot(2,2,1)
stem(n,f1,'fill') ;
xlabel('n') ;
grid on ;

## Slide 9
从实验图可知，当 时，单边指数序列发散；
当 时，单边指数序列收敛；
从实验图可知，当 时，单边指数序列取正值；
当 时，单边指数序列在正负之间摆动

## Slide 10
5、正弦序列
clear all
n = 0:39 ;
f = sin(pi/17*n) ;
stem(n,f,'fill') ;
xlabel('n') ;
grid on ;
axis([0 40 -1.2 1.2]) ;

## Slide 12
6、复指数序列
n = 0:30 ;
A=2 ; a = -0.1 ; b = pi/5 ;
f = A*exp((a+j*b)*n) ;
subplot(2,2,1); stem(n,real(f),'fill') ; xlabel('n') ; title('实部') ; grid on ;
subplot(2,2,2); stem(n,imag(f),'fill') ; xlabel('n') ; title('虚部') ; grid on ;
subplot(2,2,3); stem(n,abs(f),'fill') ; xlabel('n') ; title('模') ; grid on ;
subplot(2,2,4); stem(n,angle(f),'fill') ; xlabel('n') ; title('相角') ; grid on ;

## Slide 13
二、离散时间信号基本运算

## Slide 14
序列的平移、反转
序列的平移、反转在MATLAB中的实现同连续信号，可以用变量替换来实现，同时序列的反转还可以用MATLAB中的函数fliplr实现。

## Slide 15
例1：

## Slide 16
a = 0.8 ; N = 8 ;
n = -12:12 ;
f1 = a.^n ; f2 = u(n)-u(n-N) ; x1 = f1.*f2 ;
n1 = n ;
n2 = n1-3 ;
n3 = n1+2 ;
n4 = -n1 ;
subplot(4,1,1)
stem(n1,x1,'fill') ; grid on; title('x1(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,2)
stem(n2,x1,'fill') ; grid on; title('x2(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,3)
stem(n3,x1,'fill') ; grid on; title('x3(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,4)
stem(n4,x1,'fill') ; grid on; title('x4(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;

## Slide 18
n = -12:12 ;
x1=x_f(n);
x2=x_f(n+3);
x3=x_f(n-2);
x4=x_f(-1*n);
subplot(4,1,1); stem(n,x1,'filled'); grid on; title('x1(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,2); stem(n,x2,'filled') ; grid on; title('x2(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,3); stem(n,x3,'filled') ; grid on; title('x3(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
subplot(4,1,4); stem(n,x4,'filled‘) ; grid on; title('x4(n)') ; axis([-15 15 0 1]) ;
function f = x_f(n)
a = 0.8 ; N = 8 ;
f1 = a.^n ;
f2 = u(n)-u(n-N) ;
f = f1.*f2 ;

## Slide 19
序列的尺度变换
序列的尺度变换是由序列 得到 ，对应着
抽取和插值。当 ，每隔 个序列值抽取一
个值；当 ，每两个序列值之间插入 零值

## Slide 20
例2：

## Slide 21
clf ;
n = 0:49 ;
x = sin(2*pi*0.12*n) ;
y = zeros(1,3*length(x)) ;
y([1:3:length(y)]) = x ;
subplot(2,1,1)
stem(n,x,'.');
subplot(2,1,2)
m = 0:3*length(x)-1 ;
stem(m,y,'.');

## Slide 22
例3：

## Slide 23
clf ;
n = 0:49 ;
m = 0:floor(50/3) -1;
x = sin(2*pi*0.042*n) ;
y = zeros(1,length(m)) ;
y = x([1:3:3*floor(50/3)]);%抽取
subplot(2,1,1)
stem(n,x,'.');
subplot(2,1,2)
stem(m,y,'.');

## Slide 24
序列的相加与相乘
对应离散样点值的加减乘除，因此与连续时间信号的数值处理方法一致

## Slide 25
例3：

## Slide 26
n = -3:5 ;
f1 = u(n) - u(n-4) ;f2 = 2.^(-n) ;
x1 = f1 + f2 ;x2 = f1 - f2 ;x3 = f1.*f2 ;

## Slide 27
function [f,n] = sigmult(f1,n1,f2,n2)% 序列相乘
n = min(min(n1),min(n2)):max(max(n1),max(n2)) ;
x1 = zeros(1,length(n)) ;
x2 = x1 ;
x1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=f1 ;
x2(find((n>=min(n2))&(n<=max(n2))==1))=f2 ;
f = x1.*x2 ;
function [f,n] = sigadd(f1,n1,f2,n2)% 序列相加
n = min(min(n1),min(n2)):max(max(n1),max(n2)) ;
x1 = zeros(1,length(n)) ;
x2 = x1 ;
x1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=f1 ;
x2(find((n>=min(n2))&(n<=max(n2))==1))=f2 ;
f = x1+x2 ;

## Slide 28
clf
n1 = -5:5 ;
f1 = u(n1)-u(n1-4) ;
n2 = -3:5 ;
f2 = 2.^(-n2) ;
[f3,n3] = sigadd(f1,n1,f2,n2) ;
[f4,n4] = sigmult(f1,n1,f2,n2) ;
subplot(211)
stem(n3,f3,'fill') ;
xlabel('n')
title('f1+f2') ;
subplot(212)
stem(n4,f4,'fill') ;
xlabel('n')
title('f1*f2') ;

## Slide 29
序列的卷积
直接用conv函数求解，注意：用MATLAB进行卷积和运算时，无法实现无限的累加，只能计算时限信号的卷积和，同时应注意序列长度的变化

## Slide 30
实验内容：
1、利用MATLAB命令画出下列序列的波形图
(1)
(2)
(3)

## Slide 31
2、利用MATLAB命令画出下列序列的实部、虚部、模与相角

## Slide 32
3、已知信号 ，试用MALTAB命令画出下列信号的波形图
（1）
（2）

## Slide 33
4、已知LTI系统的单位序列响应h(n)与激励x(n)分别如图所示，求系统的零状态响应并绘出时域波形