## Slide 1: 实验13 z变换及离散时间 LTI系统的z域分析

## Slide 2
实验目的：
1、学会运用MATLAB求离散时间信号的z变换和z反变换；
2、学会运用MATLAB分析离散时间系统的系统函数的零极点；
3、学会运用MATLAB分析系统函数的零极点分布及其时域特性的关系
4、学会运用MATLAB进行离散时间系统的频率特性分析；

## Slide 3
一、Z变换

## Slide 4
实验原理：
序列 的Z变换定义为：
其中，符号Z表示取z变换，z是复变量。相应地，单边z变换定义为：

## Slide 5
MATLAB符号数学工具箱提供了计算离散时间信号单边z变换的函数ztrans和z反变换函数iztrans，其语句格式为：
上式中的 和 分别为时域表达式和 域表达式的符号表示，可以通过 函数来定义。

## Slide 6
例1：试用ztrans函数求下列函数的z变换：

## Slide 7
x1 = sym('a^n*cos(pi*n)') ;
z1 = ztrans(x1) ;
x2 = sym('2^(n-1)-(-2)^(n-1)') ;
z2 = ztrans(x2) ;

## Slide 8
例2：试用iztrans函数求下列函数的z反变换：

## Slide 9
clc
z1 = sym('(8*z-19)/(z^2-5*z+6)') ;
x1 = iztrans(z1) ;
simplify(x1)
z2 = sym('(z*(2*z^2-11*z+12))/((z-1)*(z-2)^3)') ;
x2 = iztrans(z2) ;
simplify(x2)

## Slide 10
ans =
(3*2^n)/2 + (5*3^n)/3 - (19*kroneckerDelta(n, 0))/6
ans =
(7*2^n)/2 - 2^n*n - (2^n*nchoosek(n - 1, 2))/2 - 3

## Slide 11
二、部分分式展开求z的反变换

## Slide 12
实验原理：
如果信号的 域表示式 是有理函数，则进行 反变换的另一个方法就是对 进行部分分式展开，然后求得各简单分式的 反变换。
设 的有理分式表示为：

## Slide 13
MATLAB信号处理工具箱提供了一个对 进行部分分式展开的函数 ，其语句格式为：
为部分分式的系数向量；
为极点向量；
为多项式系数，若 为有理真分式，则

## Slide 14
例3：试用MATLAB命令对下面函数进行部分分式展开，并求出其z反变换：

## Slide 15
clc
B = [18] ;
A = [18 3 -4 -1] ;
[R,P,K] = residuez(B,A)
z = sym('18/(18+3*z^(-1)-4*z^(-2)-z^(-3))') ;
x = iztrans(z) ;
simplify(x)
R =
0.3600
0.2400
0.4000
P =
0.5000
-0.3333
-0.3333
K =
[]
ans =
(2*(-1/3)^n*n)/5 + (9*(1/2)^n)/25 + (16*(-1/3)^n)/25

## Slide 16
从运行结果可知： ，表示系统有一个二重极点。所以 部分分式展开为：
其z反变换为：

## Slide 17
三、系统函数的零极点分析

## Slide 18
实验原理：
离散时间系统的系统函数定义为系统零状态响应的z变换与激励的z变换之比，即：
如果系统函数 的有理函数表示式为：

## Slide 19
那么，在MATLAB中系统函数的零极点就可以通过函数 得到，也可借助函数 得到， 的语句格式为：

## Slide 20
例4：已知一离散因果LTI系统的系统函数为：
试用MATLAB命令求该系统的零极点

## Slide 21
B = [1 0.32] ;
A = [1 1 0.16] ;
[Z,P,K] = tf2zp(B,A)
z1 = roots(B)
p1 = roots(A)
zplane(B,A)
Z =
-0.3200
P =
-0.8000
-0.2000
K =
1
z1 =
-0.3200
p1 =
-0.8000
-0.2000

## Slide 22
例5：已知一离散因果LTI系统的系统函数为：
试用MATLAB命令求该系统的零极点分布图。

## Slide 23
B = [1 0 -0.36] ;
A = [1 -1.52 0.68] ;
zplane(B,A) ;
grid on ;
legend('零点','极点');
title('零极点分布图') ;

## Slide 24
四、系统函数的零极点分布与
其时域特性的关系

## Slide 25
实验原理：
与拉氏变换在连续系统中的作用类似，在离散系统中， 变换建立了时域函数 与 域函数 之间的对应关系。因此， 变换的函数 从形式上可以反映 的部分内在性质。下面仍旧通过讨论 的一阶极点情况，来说明系统函数的零极点分布与系统的时域特性关系。

## Slide 26
例6：试用MATLAB命令画出下列系统函数的零极点分布图以及对应的时域单位取样响应 的波形，并分析系统函数的极点对时域波形的影响。

## Slide 27
b1 = [1 0] ;
a1 = [1 -0.8] ;
figure(1) ;
subplot(1,2,1) ;
zplane(b1,a1) ;
title('极点在单位圆内的正实数') ;
subplot(1,2,2) ;
impz(b1,a1,30) ;
grid on ;

## Slide 34
当极点位于单位圆内时，
为衰减序列；
当极点位于单位圆上时，
为等幅序列；
当极点位于单位圆外时，
为增幅序列；

## Slide 35
当极点为一阶实数极点时，
为指数序列；
当极点为一阶共轭极点时，
为指数震荡序列；
当极点位于虚轴的左边时，
序列按一正一负的规律交替变换；

## Slide 36
五、离散时间LTI系统的频率
特性分析

## Slide 37
实验原理：
对于因果稳定的离散时间系统，如果激励序列为正弦序列 ，则系统的稳态响应为 。其中， 通常是复数，离散时间系统的频率响应定义为：
称为离散时间系统的幅频特性；
称为离散时间系统的相频特性；

## Slide 38
是以 为周期的周期函数。因此，只要分析 在 范围内的情况，便可知道系统的整个频域特性。
MATLAB提供了求离散时间系统频域响应特性的函数
默认值
包含 范围内的 个频率等分点；
离散时间系统频率响应 在 范围内 个频率处的值；

## Slide 39
角频率的范围由 扩展到了

## Slide 40
例7：试用MATLAB命令画出下列系统函数的频率响应曲线

## Slide 41
b = [1 -0.96 0.9028] ;
a = [1 -1.56 0.8109] ;
[H w] = freqz(b,a,400,'whole') ;
Hm = abs(H) ;
Hp = angle(H) ;
subplot(2,1,1) ;
plot(w,Hm) ;
grid on ;
xlabel('\omega(rad/s)') ;
ylabel('幅度') ;
title('离散系统幅频特性曲线') ;
subplot(2,1,2) ;
plot(w,Hp) ;
grid on ;
xlabel('\omega(rad/s)') ;
ylabel('相位') ;
title('离散系统相频特性曲线') ;

## Slide 43
实验内容：
1、试用MATLAB的residuez函数，求出
的部分分式展开和。

## Slide 44
2、试用MATLAB命令画出下列因果系统的系统函数零极点分布图，并判断系统的稳定性。

## Slide 45
3、试用MATLAB绘制系统：
的频率响应曲线

## Slide 46
4、求下列序列Z变换
5、求下列逆Z变换

## Slide 47
6、求下列系统零极点分布图并绘出单位序列响应波形