## Slide 1: 实验5 周期信号的傅里叶级数 及频谱分析

## Slide 2
实验目的：
1、学会运用MATLAB分析傅里叶级数展开，深入理解傅里叶级数的物理含义
2、学会运用MATLAB分析周期信号的频谱特性

## Slide 3
一、周期信号的傅里叶级数

## Slide 4
实验原理：
周期性信号可以展开为三角形式的傅里叶级数：

## Slide 7
例1：周期方波信号如图所示，是求出该信号的傅里叶级数，利用MATLAB编程实现其各次谐波的叠加，并验证其收敛性

## Slide 8
理论分析，周期方波信号的傅里叶级数展开式子为：

## Slide 9
t = -1:0.001:1 ;omega = 2*pi ;
y = square(2*pi*t,50) ;
plot(t,y);grid on ;
xlabel('t') ;ylabel('周期方波信号') ;axis([-1 1 -1.5 1.5]) ;
n_max = [1 3 5 11 47] ;N = length(n_max) ;
for k=1:N
n = 1:2:n_max(k) ;
b = 4./(pi*n) ;
x = b*sin(omega*n'*t) ;
figure
plot(t,y) ;
hold on
plot(t,x) ;
xlabel('t') ; ylabel(' 部分和的波形') ;
axis([-1 1 -1.5 1.5]) ; grid on ;
title(['最大谐波数=',num2str(n_max(k))]) ;
end

## Slide 12
我们可以看出，随着傅里叶级数项目数的增多，部分和与周期方波信号的误差越来越小。在N=47的时候，部分和的波形与周期方波信号的波形很接近，但在信号的跳变点附近，确总是存在一个过冲，这就是所谓的Gibbs现象

## Slide 13
二、周期信号的频谱分析

## Slide 14
实验原理：
周期性信号通过傅里叶级数分解可展开成一系列相互正交的正弦信号或复指数信号分量的加权和。在三角形式的傅里叶级数中，各分量的形式为:
在指数形式的傅里叶级数中，各分量的形式为：
对于实信号而言：

## Slide 15
傅里叶系数的幅度 随角频率 的变化关系绘制成的图形称为信号的幅度谱，而相位 随角频率 变化关系绘制成图形，称为信号的相位谱。幅度谱和相位谱统称为信号的频谱，信号频谱是信号的另一种形式的表示，它提供了从另一个角度来观察和分析信号的途径。利用MATLAB命令可以对周期信号的频谱及其特点进行观察验证分析

## Slide 16
周期信号频谱的特点：
（1）离散性，即周期信号的频谱是离散的，由一系列不连续的谱线组成。
（2）谐波性，周期信号的频谱只出现在原周期信号角频率（基波频率w）的整数频率点上，且谱线间的间隔等于w。
（3）收敛性，谐波的幅度随着谐波次数的增高而减小。

## Slide 17
例2：已知矩形脉冲如下图所示，脉冲幅度A=1，宽度为 ，重复周期为T（ ）

## Slide 18
clf
display('please input the value of T,tao and Nf') ;
T = input('T = ') ;%输入周期
tao = input('tao = ') ;%输入矩形脉冲的宽度
Nf = input('Nf = ') ;%输入傅里叶级数展开的项数
syms t n k x ;
Nn = 32 ;
an = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶余弦系数
bn = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶正弦系数
phase = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放相位
%构造一个周期的脉冲信号
s1 = strcat(‘heaviside(t+',num2str(tao/2),')') ;
s2 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(tao/2),')') ;
x = sym(s1)-sym(s2) ;

## Slide 19
%采用符号求解傅里叶级数
A0 = int(x,t,-T/2,T/2)/T ;
As = 2*int(x*cos(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;
Bs = 2*int(x*sin(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;
%将符号变量变成数值
an(1) = double(vpa(A0,Nn)) ;
for k = 1:Nf
an(k+1) = double(vpa(subs(As,n,k),Nn)) ;
bn(k+1) = double(vpa(subs(Bs,n,k),Nn)) ;
end

## Slide 20
%计算幅度谱
cn = sqrt(an.*an + bn.*bn) ;
%计算相位谱（偶函数，Bn的值为0，实际上可以不计算）
for i = 1:Nf
if an(i) >=0 ;
phase(i) = 0 ;
else
phase(i) = pi ;
end
end

## Slide 21
%绘制
t = -T*5:0.001:T*5 ;
d = -T*5:T:5*T ;
xx = pulstran(t,d,'rectpuls',tao) ;
subplot(3,1,1)
plot(t,xx);
axis([-T*5 T*5 0 1.1]) ;
s1 = strcat('周期矩形脉冲信号T = ',num2str(T),'Tao = ',num2str(tao));
title(s1,'Fontsize',8) ;
xlabel('t','Fontsize',8) ;
subplot(3,1,2)
k = 0:Nf ;
stem(k,cn) ;
hold on
plot(k,cn) ;%绘制幅度谱的包络线
s2 = strcat('幅度谱:谱线间隔=2*pi/ ',num2str(T));
xlabel(s2,'Fontsize',8) ;
subplot(3,1,3)
stem(k,phase) ;
xlabel('相位谱\omega','Fontsize',8) ;

## Slide 24
周期相同，改变 值：
脉宽 越小：其谱线包络线第一个过零点（ ）
的频率越高，即信号带宽越宽，频带内所含的分量越多，因此，信号的频带宽度与脉宽 成反比

## Slide 29
脉宽相同，改变 值：
周期信号的脉冲宽度不变，频谱包络线的过零点所在位置不变，而当周期增大时，相邻谱线的间隔减小，频谱变密。如果周期无限增大（可以看成非周期信号），那么相邻谱线的间隔将趋近于零。周期信号的离散频谱也就过渡到非周期信号的连续频谱。另外，随着周期的增大，各谐波分量的幅度也相应减少。

## Slide 30
我们可以看出，脉冲宽度越大，信号的频谱带宽越小，而周期越小，谱线之间间隔越大，验证了傅里叶级数理论

## Slide 31: 周期方波信号

## Slide 32
display('please input the value of T,and Nf') ;
T = input('T = ') ;%输入周期
Nf = input('Nf = ') ;%输入傅里叶级数展开的项数
syms t n k x ;
Nn = 32 ;
an = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶余弦系数
bn = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶正弦系数
phase = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放相位
%构造一个周期的脉冲信号
s1 = strcat(‘heaviside(t+',num2str(T/4),')') ;
s2 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(T/4),')') ;
s3 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(T/4),')') ;
s4 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(3*T/4),')') ;
x = sym(s1)-sym(s2)-sym(s3)+sym(s4);
%采用符号求解傅里叶级数
%由于是偶函数Bs应该等于0
A0 = int(x,t,-T/4,3*T/4)/T ;
As = 2*int(x*cos(2*pi*n*t/T),t,-T/4,3*T/4)/T ;
Bs = 2*int(x*sin(2*pi*n*t/T),t,-T/4,3*T/4)/T ;

## Slide 33
%将符号变量变成数值
an(1) = double(vpa(A0,Nn)) ;
for k = 1:Nf
an(k+1) = double(vpa(subs(As,n,k),Nn)) ;
bn(k+1) = double(vpa(subs(Bs,n,k),Nn)) ;
end
%计算幅度谱
cn = sqrt(an.*an + bn.*bn) ;
%计算相位谱（由于bn为0）
for i = 1:Nf
if an(i) >=0 ;
phase(i) = 0 ;
else
phase(i) = pi ;
end
end

## Slide 34
%绘制
t = - T:0.01: T ;
xx = square(2/T*pi*(t+T/4)) ;
subplot(3,1,1)
plot(t,xx);
axis([-T T -1.1 1.1]) ;
s5 = strcat('周期矩形脉冲信号T = ',num2str(T));
title(s5,'Fontsize',8) ;
xlabel('t','Fontsize',8) ;
subplot(3,1,2)
k = 0:Nf ;
stem(k,cn) ;
hold on
plot(k,cn) ;%绘制幅度谱的包络线
s6 = strcat('幅度谱:谱线间隔=2*pi/ ',num2str(T));
xlabel(s6,'Fontsize',8) ;
axis([0 30 0 0.8]) ;
subplot(3,1,3)
stem(k,phase) ;
xlabel(‘相位谱\omega’,‘Fontsize’,8)

## Slide 35: 周期锯齿波信号

## Slide 36
clf
display('please input the value of T,and Nf') ;
T = input('T = ') ;%输入周期
Nf = input('Nf = ') ;%输入傅里叶级数展开的项数
syms t n k x ;
Nn = 32 ;
an = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶余弦系数
bn = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶正弦系数
phase = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放相位
%构造一个周期的脉冲信号
s1 = strcat(‘heaviside(t+',num2str(T/2),')') ;
s2 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(T/2),')') ;
x1 = sym(s1)-sym(s2) ;
x = t*x1 ;
%采用符号求解傅里叶级数
A0 = int(x,t,-T/2,T/2)/T ;
As = 2*int(x*cos(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;
Bs = 2*int(x*sin(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;

## Slide 37
%将符号变量变成数值
an(1) = double(vpa(A0,Nn)) ;
for k = 1:Nf
an(k+1) = double(vpa(subs(As,n,k),Nn)) ;
bn(k+1) = double(vpa(subs(Bs,n,k),Nn)) ;
end
%计算幅度谱
cn = sqrt(an.*an + bn.*bn) ;
%计算相位谱（由于an为0）
for i = 1:Nf
phase(i) = pi/2 ;
end

## Slide 38
%绘制
t = - 2*T:0.01: 2*T ;
xx = sawtooth(2/T*pi*(t+T/2)) ;
subplot(3,1,1)
plot(t,xx);
axis([-2*T 2*T -1.1 1.1]) ;
s5 = strcat('周期矩形脉冲信号T = ',num2str(T));
title(s5,'Fontsize',8) ;
xlabel('t','Fontsize',8) ;
subplot(3,1,2)
k = 0:Nf ;
stem(k,cn) ;
hold on
plot(k,cn) ;%绘制幅度谱的包络线
s6 = strcat('幅度谱:谱线间隔=2*pi/ ',num2str(T));
xlabel(s6,'Fontsize',8) ;
axis([0 30 0 0.4]) ;
subplot(313)
stem(k,phase) ;
xlabel('相位谱\omega','Fontsize',8) ;

## Slide 39: 周期三角脉冲信号

## Slide 40
clf
display('please input the value of T,and Nf') ;
T = input('T = ') ;%输入周期
Nf = input('Nf = ') ;%输入傅里叶级数展开的项数
syms t n k x ;
Nn = 32 ;
an = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶余弦系数
bn = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放傅里叶正弦系数
phase = zeros(Nf+1 ,1) ;% 存放相位
%构造一个周期的脉冲信号
s1 = strcat(‘heaviside(t+',num2str(T/2),')') ;
s2 = sym(‘heaviside(t)') ;
s3 = strcat(‘heaviside(t-',num2str(T/2),')') ;
x1 = sym(s1)-s2;
x2 = (t+1)*x1 ;
x3 = s2 - sym(s3) ;
x4 = (-t+1)*x3 ;
x = x2+x4 ;
%采用符号求解傅里叶级数
A0 = int(x,t,-T/2,T/2)/T ;
As = 2*int(x*cos(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;
Bs = 2*int(x*sin(2*pi*n*t/T),t,-T/2,T/2)/T ;

## Slide 41
%将符号变量变成数值
an(1) = double(vpa(A0,Nn)) ;
for k = 1:Nf
an(k+1) = double(vpa(subs(As,n,k),Nn)) ;
bn(k+1) = double(vpa(subs(Bs,n,k),Nn)) ;
end
%计算幅度谱
cn = sqrt(an.*an + bn.*bn) ;
%计算相位谱（由于bn为0）
for i = 1:Nf
if an(i) >=0 ;
phase(i) = 0 ;
else
phase(i) = pi ;
end
end

## Slide 42
%绘制
t = - 2*T:0.01: 2*T ;
xx = (sawtooth(2/T*pi*(t+T/2),0.5)+1)/2 ;
subplot(3,1,1)
plot(t,xx);
axis([-2*T 2*T 0 1.1]) ;
s5 = strcat('周期矩形脉冲信号T = ',num2str(T));
title(s5,'Fontsize',8) ;
xlabel('t','Fontsize',8) ;
subplot(3,1,2)
k = 0:Nf ;
stem(k,cn) ;
hold on
plot(k,cn) ;%绘制幅度谱的包络线
s6 = strcat('幅度谱:谱线间隔=2*pi/ ',num2str(T));
xlabel(s6,'Fontsize',8) ;
axis([0 30 0 0.6]) ;
subplot(3,1,3)
stem(k,phase) ;
xlabel('相位谱\omega','Fontsize',8) ;

## Slide 43
实验内容：
1、已知周期三角波信号如下图所示，试求出该信号的傅里叶级数，利用MATLAB编程实现其各次谐波的叠加，并验证其收敛性。

## Slide 44
2、试用MATLAB分析上题图中的周期三角信号的频谱，当周期三角信号的周期和三角信号的宽度变化时，试观察分析其频谱的变化

## Slide 45
3、求半波余弦与全波余弦的傅立叶级数，分别绘出直流、一次、二次、三次、四次及五次谐波叠加后的波形并与原 波形比较