## Slide 1: 实验6 傅里叶变换及其性质

## Slide 2
实验目的：
1、学会运用MATLAB求连续时间信号的傅里叶变换
2、学会运用MATLAB求连续时间信号的频谱图
3、学会运用MATLAB分析连续时间信号的傅里叶变换的性质

## Slide 3
一、傅里叶变换的实现

## Slide 4
实验原理：
单周期信号的周期趋近于无穷大时，周期信号就转化为非周期信号。当周期趋近于无穷大时，周期信号的各次谐波幅度及谱线间隔将趋近于无穷小，当频谱的相对性状保持不变，这样，原来由许多谱线组成的周期信号的离散频谱就会连成一片，形成非周期信号的连续频谱。

## Slide 5
傅里叶变换

## Slide 6
MATLAB符号运算求解：

## Slide 7
MATLAB符号运算求解：

## Slide 9
例1：
（1）用符号法求解单边指数信号的傅里叶变换
（2）用符号法求解下面函数的傅里叶逆变换。

## Slide 10
clf
syms t ;
ft1 = sym('exp(-2*t)*heaviside(t)') ;
Fw1 = fourier(ft1) ;
Fw2 = sym('1/(1+w^2)') ;
ft2 = ifourier(Fw2,t) ;

## Slide 11
例2：
用MATLAB命令绘制出例1中（1）单边指数信号的幅度谱和相位谱

## Slide 12
clf
syms t ;
ft1 = sym('exp(-2*t)*heaviside(t)') ;
Fw1 = fourier(ft1) ;
subplot(2,1,1)
ezplot(abs(Fw1));
grid on
title('幅度谱');
subplot(2,1,2)
phase = atan(imag(Fw1)/real(Fw1)) ;
ezplot(phase) ;
grid on ;
title('相位谱');

## Slide 14
例3：用MATLAB命令求出调制信号

## Slide 15
clf
syms t ;
ft1 = sym('4*cos(2*pi*6*t)*(heaviside(t+1/4)-heaviside(t-1/4))') ;
Fw1 = fourier(ft1) ;
subplot(1,3,1)
ezplot(ft1,[-0.5 0.5]);
grid on ;
subplot(1,3,2)
ezplot(abs(Fw1),[-24*pi 24*pi]);
grid on
title('幅度谱');
axis([-50 50 -1 1.2])
subplot(1,3,3)
phase = atan(imag(Fw1)/real(Fw1)) ;
ezplot(phase,[-24*pi 24*pi]) ;
grid on ;
title('相位谱');

## Slide 17
常用典型非周期信号的频谱分析
1、门信号

## Slide 18
clf
%门信号频谱分析
syms t1 w1 ;
ft1 = sym('heaviside(t+0.5)-heaviside(t-0.5)') ;
Fw1 = fourier(ft1) ;
figure(1)
subplot(1,2,1)
ezplot(ft1);
%绘制两条跳变沿
hold on
axis([-1 1 0 1.1]) ;
plot([-0.5 -0.5],[0 1]) ;
hold on
plot([0.5 0.5],[0 1]) ;
grid on ;
subplot(1,2,2)
ezplot(abs(Fw1),[-10*pi 10*pi]);
grid on
title('幅度谱');

## Slide 20
由门信号的幅度频谱，可以看出，该信号主要频率成分为低频信号，其主要能量都集中在第一个过零点，随着频率的增加，各频率分量的幅度迅速下降。注意和周期矩形脉冲信号的区别，一个是离散谱，一个是连续谱。

## Slide 21
2、冲激信号
选择矩形脉冲信号的脉宽分别为1，0.1，0.01时，矩形脉冲信号的时域波形和幅度频谱。

## Slide 25
3、直流信号
直流信号为：
不满足绝对可积条件，不能用常规的方法对其求傅里叶变换，可以将其看成双边指数信号
当a趋向于0的极限。

## Slide 26
clf
%直流信号
syms t1 w1 ;
ft1 = sym('exp(-1*abs(t))') ;
Fw1 = fourier(ft1) ;
figure(1)
subplot(1,2,1)
ezplot(ft1);
subplot(1,2,2)
ezplot(abs(Fw1),[-2*pi 2*pi]);
grid on
title('幅度谱');

## Slide 30
MATLAB数值求解：
Fourier和ifourier函数的一个局限性，对某些信号求变换时，其返回函数可能包含一些不能直接用符号表达的式子，甚至可能出现提示“未被定义的函数或变量”，因此也不能对此返回函数作图。这时就只能用数值计算方法来求解。

## Slide 31
连续信号傅立叶变换的数值计算方法的理论依据：
上式可表示矩阵形式：

## Slide 32
（4）将 的各个样值连接起来，得到 的近似表示。
（1）生成 的M个样本 ，
（2）对 离散化，得到 ，
（3）将 和 按照上式进行内积，得到离散傅里叶变换

## Slide 33
注意采样间隔 的确定。其依据是采样间隔乃奎斯特采样周期，如果某个信号并不是严格的带限信号，则可根据实际计算的进度要求来选择更一个适当的频率 为信号的带宽，以此确定乃奎斯特采样周期

## Slide 34
例4：
基于数值法，用MATLAB命令求出下图所示的傅里叶变换，并画出其幅度谱

## Slide 35
由于三角脉冲信号为非带限信号，当其频谱集中在 之间，为了保证数值计算的精度，仍然假设三角脉冲信号的截止频率为 。根据乃奎斯特抽样定理可以确定时域信号的抽样间隔必须满足
因此，取

## Slide 36
clf
dt = 0.02 ;
t = -4:dt:4 ;
ft = (t+4)/2.*heaviside(t+4) - t.*heaviside(t) + (t-4)/2.*heaviside(t-4) ;
N = 2000 ;
k = -N:N ;
w = pi*k/(N*dt) ;
F = dt*ft*exp(-j*t'*w) ;
Fu=abs(F) ;
plot(w,Fu) ;
grid on ;
axis([-pi pi -1 9]) ;
xlabel('w');
ylabel('F(w)');
title('幅度谱')

## Slide 38
例5：
基于数值法，用MATLAB命令绘制出例1中（1）单边指数信号的幅度谱

## Slide 39
由于三角脉冲信号为非带限信号，当其频谱集中在 之间，为了保证数值计算的精度，仍然假设三角脉冲信号的截止频率为 。根据乃奎斯特抽样定理可以确定时域信号的抽样间隔必须满足
因此，取

## Slide 40
clf
dt = 0.01 ;
t = -4:dt:4 ;
ft = exp(-2*t).*heaviside(t) ;
N = 2000 ;
k = -N:N ;
w = pi*k/(N*dt) ;
F = dt*ft*exp(-j*t'*w) ;
Fu=abs(F) ;
plot(w,Fu) ;
grid on ;
axis([-2*pi 2*pi 0 0.6]) ;
xlabel('w');
ylabel('F(w)');
title('幅度谱')

## Slide 42
二、傅里叶变换的性质

## Slide 43
1、尺度变换特性

## Slide 44
例6：

## Slide 46
程序运行结果如上图所示，上图直观的反映了尺度变换特性，从理论上论证了信号的时域压缩导致它的频谱扩展，而信号的时域扩展导致它的频谱压缩。一个典型的实例就是在通信中对通信速率的要求与对带宽的要求是相互矛盾的

## Slide 47
2、频移特性
频移特性在通信系统中得到广泛应用，诸如调幅，同步解调和变频等过程都是在频谱上搬移的基础上完成的。频移的实现原理是将信号

## Slide 48
等效于 频谱 一分为二，沿频率轴向左和向右各平移 。这个过程称为调制，频移性质又称为调制性质或调制定理。

## Slide 49
例7：

## Slide 51
从上图可以看出，调幅信号的频谱等于将原信号的频谱一分为二，各向左、右移动的载频 ，幅度则变为原来的一半

## Slide 52
实验内容：
1、试用MATLAB命令求下列信号的傅里叶变换，并绘出其幅度谱和相位谱(符号法与数字法）。

## Slide 53
2、试用MATLAB命令求下列信号的傅里叶反变换，并绘出其时域信号

## Slide 54
3、试用MATLAB数值计算方法求下图所示信号的傅里叶变换，并画出其频谱图（符号法与数字法）
-2
-1
0
1
2
1
t

## Slide 55
4、分别使用符号法与数字法验证课件中的例6与例7。