## Slide 1: 实验7 连续时间LTI系统的频 率特性及频域分析

## Slide 2
实验目的：
1、学会运用MATLAB分析连续系统的频率特性
2、学会运用MATLAB进行连续系统的频域分析

## Slide 3
一、连续时间LTI系统的频率特性

## Slide 4
实验原理：
一个连续时间LTI系统的数学模型通常用常系数线性微分方程来描述：
两边取傅里叶变换：

## Slide 5
实验原理：
为系统的系统函数，也称为系统的频率响应特性

## Slide 6
例1：
（1）已知一个连续时间LTI系统的微分方程为：
求该系统的频率响应，并用MATLAB绘出幅频特性和相频特性图。

## Slide 7
clf
w = -3*pi:0.01:3*pi ;
b = [13 7] ;
a = [1 10 8 5] ;
H = freqs(b,a,w) ;
subplot(2,1,1)
plot(w,abs(H)) ;
grid on ;
xlabel('\omega(rad/s)');
ylabel('|H(\omega)|') ;
title('H(w)的幅频特性');
subplot(2,1,2)
plot(w,angle(H)) ;
grid on ;
xlabel('\omega(rad/s)');
ylabel('\phi(\omega)|') ;
title('H(w)的相频特性');

## Slide 9
例2：
下图是实用带通滤波器的一种最简单形式。试求当
时该滤波器的幅频特性和相频特性。

## Slide 10
clf
w = -6*pi:0.01:6*pi ;
b = [1 0] ;
a = [1 1 100] ;
H = freqs(b,a,w) ;

## Slide 12
二、连续时间LTI系统的频域分析

## Slide 13
实验原理：
连续LTI系统的频域分析方法，也成为傅里叶变换分析方法，该方法是基于信号频谱分析的概念，讨论信号作用于线性系统时在频域中求解响应的方法。傅里叶分析法的关键是求取系统的频率响应。傅里叶分析法主要用来分析系统的频率响应特性，或分析输出信号的频谱，也可用来求解正弦信号作用下的正弦稳态响应。

## Slide 14
下面通过实例研究非周期信号激励下利用频率响应求零状态响应

## Slide 15
例3：
下图是RC低通滤波器，在输入端加入矩形脉冲 ，如下图所示，利用傅里叶分析法求输出端电压

## Slide 17
clf
w = -6*pi:0.01:6*pi ;
b = [5] ;
a = [1 5] ;
H1 = freqs(b,a,w) ;
figure(1)
plot(w,abs(H1)) ;
grid on
xlabel('\omega(rad/s)') ;
ylabel('|H(\omega)|') ;
title('RC低通滤波电路的幅频特性') ;

## Slide 18
Hw = sym('5/(5+i*w)') ;
xt = sym('heaviside(t) - heaviside(t-1)') ;
Xw = fourier(xt) ;
figure(2)
subplot(2,2,1)
ezplot(xt,[-0.2 2]) ;
grid on ;
title('矩形脉冲信号');
xlabel('Time(sec)') ;
ylabel('x(t)') ;
subplot(2,2,2)
ezplot(abs(Xw),[-6*pi 6*pi]) ;
grid on ;
title('矩形脉冲的频谱');
xlabel('\omega(rad/s)') ;
ylabel('X(\omega)') ;
Yw = Hw * Xw ;
yt = ifourier(Yw) ;
subplot(2,2,3)
ezplot(yt,[-0.2 2]) ;
grid on
title('响应的时域波形');
xlabel('Time(sec)') ;
ylabel('y(t)') ;
subplot(2,2,4)
ezplot(abs(Yw),[-6*pi 6*pi]) ;
grid on ;
title('响应的频谱');
xlabel('\omega(rad/s)') ;
ylabel('Y(\omega)') ;

## Slide 21
从上图可以看出，时域中输出信号与输入信号的波形相比产生了失真，表现在波形的上升和下降部分，输出信号的波形上升和下降部分比输入波形要平缓许多。而在频域上，激励信号频谱的高频分量与低频分量相比收到较严重的衰减。这正是低通滤波电路所起的作用

## Slide 22
对于周期信号激励而言，可首先将周期信号进行傅里叶级数展开，然后求系统在各傅里叶级数分解的频率分量作用下系统的稳态响应分量，再由系统的线性性质将这些稳态响应分量叠加，从而得出系统总的响应。该方法的理论基础是基于正弦信号作用下系统的正弦稳态响应。

## Slide 23
对于正弦激励信号 ，当经过系统
，其稳态响应为：

## Slide 24
例4：
设系统的频率响应为
若外加激励信号为
用MATLAB命令求其稳态响应.

## Slide 25
clf
t = 0:0.1:20 ;
w1 = 1 ;
w2 = 10 ;
H1 = 1/(-w1^2+j*3*w1+2) ;
H2 = 1/(-w2^2+j*3*w2+2) ;
f = 5*cos(t)+10*cos(10*t) ;
y = 5*abs(H1)*cos(w1*t+angle(H1)) + 10*abs(H2)*cos(w2*t+angle(H2)) ;
subplot(2,1,1)
plot(t,f) ;
grid on ;
xlabel('Time(s)') ;
ylabel('f(t)') ;
title('输入信号的波形') ;
subplot(2,1,2)
plot(t,y) ;
grid on ;
xlabel('Time(s)') ;
ylabel('y(t)') ;
title('稳态响应的波形') ;

## Slide 27
实验内容：
1、试用MATLAB命令求下图所示电路系统的幅频特性和相频特性。

## Slide 28
2、已知系统微分方程和激励信号如下，试用MATLAB命令求系统的稳态响应

## Slide 29
3、求下图二阶低通滤波器的幅频与相频响应曲线